施設設備概要一覧表

Ⅰ　本館の施設等

１  施設

| 区 分 | 内 容 |
| --- | --- |
| 大ホール | 客席：客席数１階1,564席（固定1,508、車椅子ｽﾍﾟｰｽ6、立見50ｽﾍﾟｰｽ） 面積955㎡ ２階304席（固定304）面積181㎡ ３階620席（固定620）面積414㎡ 計2,488席 残響時間（空席時）約1.8秒、（満席時）約1.6秒 ロビー：面積2,002.387㎡ 舞台：舞台面積1,337㎡ オーケストラひな段、大迫り 2基、スライディングステージ2基、オーケストラピット、音響反射板、吊りバトン、照明設備、音響設備、中継設備、映写設備、リハーサル室、楽屋 |
| 小ホール | 客席：客席数433席（固定429、可動4） 残響時間（空席時）約1.5～1,8秒、（満席時）約1.3～1.4秒 ロビー：面積247.660㎡ 舞台：舞台面積66㎡ 音響反射板、バック幕、吊りバトン、照明設備、音響設備、中継設備、映写設備、パイプオルガン、楽屋 |
| ギャラリー | 床面荷重340kg/㎡以内 第１展示室：床面積144.9㎡、壁面延長57.7ｍ 第２展示室：床面積143.7㎡、壁面延長54.2ｍ 第３展示室：床面積173.3㎡、壁面延長55.4ｍ 第４展示室：床面積144.9㎡、壁面延長54.8ｍ 第５展示室：床面積512.4㎡、壁面延長76.4ｍ 第５展示室：床面積145.1㎡、壁面延長23.7ｍ |
| 会議室 | 大会議室：室の大きさ16.7ｍ（幅）×21ｍ 定員240席 音響設備、映写設備 小会議室：室の大きさ7.5ｍ（幅）×8.7ｍ 定員24席 |
| 駐車場 | 面積2,657.64㎡ 屋内駐車場 72台 屋外駐車場 19台 主催者等駐車場 15台 計 106台 |

２ 設備

| 区 分 | 内 容 |
| --- | --- |
| 電気設備 | １ 特別高圧変電設備 ２ 2,000ＫＶＡ変圧器 ３ 二次変電設備 ４ 発電機設備 ５ 蓄電池設備 ６ 時計設備 ７ 自動駐車場設備 ８ ＩＴＶ設備 |
| 空気調和設備 | １ ボイラー ２ 冷凍機 ３ 空調機 ４ 冷水築熱槽 ５ 排煙設備 ６ 排気設備 |
| 給排水衛生設備 | １ 受水槽 ２ 雑排水槽 ３ 高架水槽 ４ 冷却塔補給水槽 ５ 排水電気設備 ６ 衛生機器設備 ７ 給湯設備 ８ ガス設備 |
| 防災設備 | １ 火災報知設備 ２ 避難誘導灯設備 ３ 非常放送設備 ４ 消火栓設備 ５ 連結送水管設備 ６ スプリンクラー ７ 炭酸ガス消化設備 ８ ドレンジャー設備 ９ 泡消化設備 10 自動開錠設備 11 防火シャッター 12 防火戸 13 防潮設備 |
| 搬送設備 | １ 乗用エレベーター ２ 人荷用エレベーター |

Ⅱ　芸術劇場の施設等

１  施設

| 区 分 | 内 容 |
| --- | --- |
| ホール | 客 席： 可動客席 1300席（標準勾配最大） 舞 台： 舞台開口 16.4ｍ （巾）、8.5ｍ （高） 可動プロセニアムタワー プロセニアムブリッジ、昇降ヘッダーパネル 舞台高 27.3ｍ グリッド 9.6ｍ ギャラリー ３ｍ 奈落 舞台巾 38.6ｍ 下手袖壁から上手袖壁 舞台奥行 31ｍ 主舞台前端から舞台奥壁 主舞台面 モジュールデッキ組床 （間口13間×奥行９間） オーケストラピット 奥行2.9ｍから5.7ｍ 搬出入： 専用リフト 内寸8.8ｍ×2.8ｍ×h2.9ｍ 楽 屋： ４Ｆ４部屋（化粧前７＋12＋９＋7） ５Ｆ５部屋（化粧前１＋２＋２＋２＋７） |
| 大スタジオ | 客 席： 可動客席 220席 電動式移動観覧席、可動客席ユニット 舞 台： 面積 405㎡ （21.3ｍ×19ｍ） 天井高 8.9ｍ グリッド 7.6ｍ キャットウォーク 舞台面 モジュールデッキ組床 （間口10間×奥行７間） 搬出入： 専用リフト 内寸5.5ｍ×2.5ｍ×h2.9ｍ 楽 屋： ４Ｆ２部屋（化粧前11＋８） ５Ｆ２部屋（化粧前５＋３） |
| 中スタジオ・小スタジオＡ | 舞 台： 面積 401㎡ （24.3ｍ×16.5ｍ） 可動仕切り利用時 中スタジオ ： 251㎡ （16.5ｍ×15.2ｍ） 小スタジオA： 147㎡ （16.5ｍ×8.9ｍ） 天井高 5.2ｍ グリッド 搬出入： 専用リフト 内寸5.5ｍ×２．5ｍ×h2.9ｍ 更衣室： 中スタジオ ２部屋（化粧前５＋５） 小スタジオＡ２部屋（化粧前３＋３） |
| 小スタジオＢ | 舞 台 ： 面積 148㎡ （14.5ｍ×10.2ｍ） 天井高 4.8ｍ グリッド 更衣室 ： 小スタジオＢ ２部屋 |
| 駐車場・駐輪場 | 面積2,804.16㎡（ＮＨＫ使用分も含む） 駐車場 地下１階 55台（うち４台が主催者用） 駐輪場 地下１階 ６台 |

２　設備

| 区 分 | 内 容 |
| --- | --- |
| 電気設備 | １ 受変電設備 ２ 発電設備 ３ 電灯設備 ４ 幹線設備 ５ 接地設備 ６ 動力設備 ７ 構内交換設備 ８ 構内情報通信網設備 ９ テレビ共同受信設備 10 誘導支援・難聴者支援設備 11 インターホン設備 12 入退室管理設備 13 非常照明設備 14 駐車場管制設備 15 避雷設備 |
| 空気調和設備 | １ 熱源・空調設備 ２ 換気設備 ３ 排煙設備 ４ 自動制御設備 ５ 中央監視設備 |
| 給排水衛生設備 | １ 衛生器具設備 ２ 給水設備 ３ 排水通気設備 ４ 給湯設備 ５ 雨水利用設備 ６ 厨房器具設備 ７ 給油設備 ８ ガス設備 |
| 防災・防犯設備 | １ 消防設備 ２ 監視カメラ設備 ３ 防犯配管設備 ４ 防犯設備用配管設備 |
| 搬送設備 | １ エレベーター監視盤 |

# Text boxes

別紙１